## Slide 1
创客学院 武老师
开发板启动过程

## Slide 2
uboot
CortexA9
rootfs
dtb
linux
uboot
iROM
Exynos4412
SD卡
RAM
EMMC
拨码开关
固件(BL0)
uboot
linux
dtb
rootfs
开发板启动过程

## Slide 3
开发板上电后首先运行SOC内部iROM中固化的代码(BL0)，这段代码先对基本的软硬件环境(时钟等...)进行初始化，然后再检测拨码开关位置获取启动方式，然后再将对应存储器中的uboot搬移到内存，然后跳转到uboot运行
uboot开始运行后首先对开发板上的软硬件环境做进一步初始化，然后将linux内核、设备树(dtb)、根文件系统(rootfs)从外部存储器（或网络）搬移到内存，然后跳转到linux运行
linux开始运行后先对系统环境做初始化，当系统启动完成后，Linux再从内存中（或网络）挂载根文件系统
开发板启动过程

## Slide 4
uboot移植
linux内核移植（包含设备树）
根文件系统移植
系统移植步骤