## Slide 1
创客学院 武老师
uboot概述

## Slide 2
uboot
CortexA9
rootfs
dtb
linux
uboot
iROM
Exynos4412
SD卡
RAM
EMMC
拨码开关
固件(BL0)
uboot
linux
dtb
rootfs
开发板启动过程

## Slide 3
Bootloader
Bootloader
在操作系统运行之前运行的一小段代码，用于将软硬件环境初始化到
一个合适的状态，为操作系统的加载和运行做准备（其本身不是操作系统）
Bootloader基本功能
-> 初始化软硬件环境
-> 引导加载linux内核
-> 给linux内核传参
-> 执行用户命令
注：bootloader是启动引导程序的统称,嵌入式linux常用的bootloader是uboot

## Slide 4
常见的Bootloader
Bootloader | Monitor | 描述 | X86 | ARM | PowerPC
LILO | 否 | Linux磁盘引导程序 | 是 | 否 | 否
GRUB | 否 | GNU的LILO替代程序 | 是 | 否 | 否
Loading | 否 | 从DOS引导linux | 是 | 否 | 否
ROLO | 否 | 从ROM引导linux而不需要BOIS | 是 | 否 | 否
Etherboot | 否 | 通过以太网卡启动linux系统的固件 | 是 | 否 | 否
LinuxBOIS | 否 | 完全替代BUIS的linux引导程序 | 是 | 否 | 否
BLOB | 是 | LART等硬件平台的引导程序 | 否 | 是 | 否
U-boot | 是 | 通用引导程序 | 是 | 是 | 是
RedBoot | 是 | 基于eCos的引导程序 | 是 | 是 | 是
Vivi | 是 | Mizi公司针对于三星的arm cpu设计的引导程序 |  |  |