## Slide 1
创客学院 武老师
uboot的使用

## Slide 2
uboot模式
自启动模式
uboot启动后若没有用户介入，倒计时结束后会自动执行自启动
环境变量(bootcmd)中设置的命令（一般作加载和启动内核）
交互模式
倒计时结束之前按下任意按键uboot会进入交互模式，交互模式下
用户可输入uboot命令

## Slide 3
uboot帮助命令
help
查看uboot支持的所有命令
help 命令
查看当前命令的使用方法

## Slide 4
uboot环境变量命令
printenv
打印uboot中所有的环境变量
setenv
设置指定的环境变量（保存在RAM中）
setenv 环境变量 环境变量的值
saveenv
保存所有环境变量到EMMC中

## Slide 5
uboot常用环境变量
ipaddr
uboot的IP地址
serverip
服务器的IP地址（即ubuntu的IP）
bootdelay
进入自启动模式之前倒计时的秒数

## Slide 6
uboot网络传输命令
loadb
通过Kermit协议下载文件到指定的内存地址
loadb 地址
tftp
通过tftp协议下载文件到指定的内存地址
tftp 地址 文件名
注：使用tftp之前要配置好网络及tftp服务器

## Slide 7
uboot存储器访问命令
mmc read
将EMMC中指定扇区中的内容读取到内存中指定的地址
mmc read <addr> <blk#> <cnt>
addr: 内存地址
blk#: EMMC中的扇区编号
cnt: 读取的扇区的个数
mmc write
将内存中指定地址中的内容写入到EMMC中指定的扇区
mmc write <addr> <blk#> <cnt>

## Slide 8
uboot自启动环境变量
bootcmd
自启动的环境变量
该环境变量可以设置成一到多个uboot命令的集合（若有多个使用\;分割）
自启动模式下uboot就会按照bootcmd中命令的顺序逐条执行
eg:
setenv bootcmd tftp 40008000 interface.bin\;go 40008000
saveenv