## Slide 1
创客学院 武老师
tftp加载Linux内核及rootfs

## Slide 2
uboot
CortexA9
rootfs
dtb
linux
uboot
iROM
Exynos4412
SD卡
RAM
EMMC
拨码开关
固件(BL0)
uboot
linux
dtb
rootfs
开发板启动过程

## Slide 3
uboot内核启动命令
bootm
启动指定内存地址上的Linux内核并为内核传递参数
bootm kernel-addr ramdisk-addr dtb-addr
注:
kernel-addr: 内核的下载地址
ramdisk-addr: 根文件系统的下载地址
dtb-addr: 设备树的下载地址
若不使用相应的地址，对应的位置写“-”
eg:
bootm 0x41000000 - 0x42000000

## Slide 4
uboot自启动参数环境变量
bootargs
eg:
setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=xxx.xxx.xxx.xxx:/opt/4412/rootfs
rw console=ttySAC2,115200 init=/linuxrc ip=***.***.***.***
注:
root 根文件系统类型(nfs)
nfsroot 网络文件系统路径(xxx.xxx.xxx.xxx:/opt/4412/rootfs)
rw 操作网络文件系统的权限(rw)
console 控制台(使用串口2，波特率115200)
init init进程的位置(/linuxrc)
ip linux启动后自身的IP(***.***.***.***)