## Slide 1
创客学院 武老师
Linux内核的配置与编译

## Slide 2
Linux内核源码配置
指定处理器架构及编译工具
在Linux内核源码顶层目录下的Makefile中指定(ARCH、CROSS_COMPILE)
导入当前处理器的默认配置
make <soc_name>_defconfig
注1：soc_name为当前使用的处理器的名字
注2：内核源码的arch/arm/configs下对各个厂商的soc都有一个默认配置文件
执行该命令后就会将对应的配置文件中的信息导入到源码顶层目录下的.config
文件中CONFIG_xxx=y表示内核选中了该功能，内核编译时就会将该功能对应的
代码编译，内核的体积也会增大。#CONFIG_xxx is not set表示内核没有选中
该功能，内核编译时该功能对应的代码不会被编译，内核的体积也会减小。

## Slide 3
Linux内核源码配置
修改配置
默认配置只能保证内核拥有最基本的功能，我们需要根据自己的实际需求对内核做进一步的配置
方法1：
直接修改.config文件（不推荐）
方法2：
make menuconfig

## Slide 4
make menuconfig
修改配置
[ ] 有两种状态
输入Y，显示“*”，内核中该功能被选中，相关代码会被编译进内核
输入N，显示“ ”，内核中该功能不被选中，相关代码不会被编译进内核
< > 有三种状态
输入Y，显示“*”，内核中该功能被选中，相关代码会被编译进内核
输入N，显示“ ”，内核中该功能不被选中，相关代码不会被编译进内核
输入M，显示“M”，内核中该功能被选为模块（被编译为独立的模块）
注：使用make menuconfig配置的本质还是修改.config文件

## Slide 5
内核编译（以下命令均在内核源码的顶层目录下执行）
make uImage
编译内核（编译选为“*”的选项到内核）
make modules
编译内核模块（编译选为“M”的选项为独立模块）
make dtbs
编译设备树（将设备树源文件dts编译为二进制文件dtb）
make clean
删除编译过程中产生的中间文件
Linux内核源码编译